## Slide 1: Osnove elektronike
Leon Zakanji
Elektronika – praktikum 3.dio

## Slide 2: Elektronika – općenito
Područje elektrotehnike i računalstva koje se bavi proučavanjem protoka nosioca naboja kroz elektroničke komponente (vodiče i poluvodiče), međusobnim odnosima provedenih naboja, efektima prolaska naboja i zakonitostima prolaska naboja
Elektronika trenutno doživljava najveću ekspanziju uspoređujući sa svim vrstama tehnike

## Slide 3: Elektronika - općenito
Elektronika se bavi korištenjem različitih vrsta materijala u svrhu razvoja elektroničkih komponenti s kojima možemo regulirati protok struje i kao takve povezivati u elektroničke sklopove za specijalnu ili široku namjenu
Znanost stara tek 100 godina
Zastupljena je u gotovo svim granama tehnike

## Slide 4: Elektronika – grane?!
Analogna elektronika (od 0V do 12V)
Digitalna elektronika (0/1)
Mikroelektronika

## Slide 5: Elektroničke komponente
Pasivne
  Ne djeluju kao ispravljački i pojačivači signala (signal – provedena el. struja)
    Otpornici, kondenzatori, zavojnice
Aktivne
  Djeluju kao ispravljači i pojačivači signala
    Diode, tranzistori, integrirani krugovi

## Slide 6: Pasivne elektroničke komponente - OTPORNICI
Simbol:
Oznaka: R (eng. resistor)
Mjerna jedinica za otpor: Ω
(čitaj: OM, po fizičaru G.S. Ohmu)
Namjena:
  Pruža otpor prolasku električne struje
  Ograničavamo el. struju i određujemo el. napon (Ohmov zakon R=U/I)
  nastaje namatanjem tankih slojeva vodljivog filma do željene vrijednosti otpora

## Slide 7: OTPORNICI
Vježba – određivanje otpora po bojama
ZNAMENKA
MNOŽITELJ
TOLERANCIJA
ZNAMENKA
Otpornik (boje) | Vrijednosti | Otpor (Ω)
Crvena, crvena, narančasta, zlatna | 2 2 x1000 +/-5% | 22000
Narančasta, bijela, smeđa, zlatna | 3 9 x10 +/-5% | 390
Smeđa, crna, smeđa, zlatna | 1 0 x10 +/-5% | 100

## Slide 8: OTPORNICI – mjerenje otpora
Univerzalni mjerni instrument (multimetar, unimer)
Odabrati najveće potrebno mjerno područje (20M),
crna pipalica – COM (GND)
crvena pipalica - Ω

## Slide 9: OTPORNICI – mjerenje otpora
Vrijednosti na ekranu:
0 – smanji mjerno područje
1 – povećaj mjerno područje

## Slide 10: OTPORNICI – mjerenje otpora
Vježba – određivanje otpora mjerenjem
Otpornik (boje) | Vrijednosti | Otpor (po bojama) (Ω) | Otpor – mjeren (Ω) | Razlika (boje – mjereno)
Crvena, crvena, narančasta, zlatna | 2 2 x1000 +/-5% | 22000 |  | 
Narančasta, bijela, smeđa, zlatna | 3 9 x10 +/-5% | 390 |  | 
Smeđa, crna, smeđa, zlatna | 1 0 x10 +/-5% | 100 |  | 

## Slide 11: Pasivne elektroničke komponente – OTPORNICI PROMIJENJIVE VRIJEDNOSTI
Najčešće korišteni:
  potenciometri
  trimeri
  fotootpornici

## Slide 12: Pasivne elektroničke komponente – PREKIDAČI i TIPKALA
Prekidač – sklopka, uključuje i isključuje pojedini dio strujnog kruga dok ga se mehanički ne prebaci u novi položaj
Tipkalo – sklopka uključenje i isključenje ovisi o držanju tastera (zvono)

## Slide 13: Vježba – serijski i paralelni spoj otpora
Na eksperimentalnoj pločici izvedi slijedeće zadatke:
2 otpornika poznatih vrijednosti spoji serijski, izmjeri serijski otpor, provjeri formulom
i nacrtaj shemu spoja
2 otpornika poznatih vrijednosti spoji paralelno, izmjeri paralelni otpor, provjeri formulom
i nacrtaj shemu spoja
Na eksperimentalnoj pločici spoji zadanu shemu, izračunaj otpor i rezultat računanja provjeri mjerenjem.
R1=R2=390Ω
R3=330Ω

## Slide 14: Eksperimentalna pločica

## Slide 15: Vježba – serijski i spoj otpora
R=____Ω

## Slide 16: Vježba – paralelni spoj otpora
R=____Ω

## Slide 17: Vježba– mješoviti spoj otpora
R=____Ω

## Slide 18
Otpornici
Otpornik je pasivni elektronički element koji pruža otpor prolasku električne struje.
Oznaka : R
Mjerna jedinica: Ω (om)
Simbol:
Označavanje otpornika pomoću boja:
ZNAMENKA
MNOŽITELJ
TOLERANCIJA
2
6
ˑ1000
0.1%
Rješenje:
26 000 Ω
Tolerancija 0.1%
ZNAMENKA

## Slide 19: Pasivne elektroničke komponente - KONDENZATORI
Simbol:
Oznaka: C (eng. capacitor)
Mjerna jedinica za kapacitet: F
(čitaj: farad, po fizičaru M. Faradayu)
Namjena:
  skladišti električne naboje
  veći kapacitet znači da može pohraniti veći broj naboja
  velik otpor
  istosmjerni strujni krug - prekid

## Slide 20: Pasivne elektroničke komponente - KONDENZATORI
Oznake na kondenzatorima (elekrolitski):
  kapacitet (3300µF)
  napon (6,3V)
  polaritet (- pol
  uvijek označen)

## Slide 21: Vježba– punjenje i pražnjenje kondenzatora
Elektrolitski kondenzator spoji na bateriju pazeći na polaritet. Pozitivan pol kondenzatora spoji na pozitivan pol baterije, negativan pol kondenzatora na negativan pol baterije. Tako spojeno zadrži do 10s. Kondenzator je napunjen. Umjesto baterije spoji LED diodu na kondenzator i to tako da dužu nožicu LED diode (anoda +) spojiš sa pozitivnim polom kondenzatora, kraću nožicu (katodu -) spoji sa negativnim polom baterije.

## Slide 22: Vježba – kako radi kondenzator

## Slide 23: Pasivne elektroničke komponente - KONDENZATORI
Oznake na kondenzatorima (bipolarni):
  kapacitet (1000µF)
  napon (500V)
  polaritet
    (svejedno)

## Slide 24
Kondenzatori
Kondenzator je pasivni elektronički element koji ima sposobnost pohranjivanja električnih naboja.
Oznaka: C
Mjerna jedinica: F (farad)
Simbol:

## Slide 25: Pasivne elektroničke komponente - ZAVOJNICE
Simbol:
Oznaka: L
Mjerna jedinica za induktivitet: H
(čitaj: farad, po fizičaru Henri)
Namjena:
  prolaskom struje stvara elektromagnetsko polje
  pri istosmjernoj struji mali otpor (kratki spoj), pri izmjeničnoj pruža induktivni otpor
  upotreba u antenama, titrajnim krugovima za oscilatore i sl.

## Slide 26
Zavojnice
Zavojnica je pasivni elektronički element dobiveni spiralnim namatanjem izolirane žice, a prolaskom struje postaje elektromagnet.
Oznaka: L
Mjerna jedinica: H (henri)
Simbol:

## Slide 27: Aktivne elektroničke komponente -Poluvodiči
Simbol:
Oznaka: D
Vrste: strujna (ispravljačka),
svjetleća (LED),
naponska (zener)
Namjena: ovisno o vrsti, strujne diode – ispravljači i punjači (AC/DC), LED diode – svjetlosna signalizacija, zener dioda – stabilizatori napona kod izvoran napajanja

## Slide 28: Diode
Strujna (ispravljačka):
Napravljena je iz dva sloja (P i N). Provodi struju u smjeru P>N (anoda > katoda) u smjeru strjelice, u suprotno smjeru je prekid strujnog kruga – zapiranje.
ANODA +
KATODA --

## Slide 29: Diode
LED (svjetleća):
Svojstva kao i strujna dioda (vođenje i zapiranje), pri prolasku struje emitira svjetlost.
Mala potrošnja, malo zagrijavanje, niska cijena
Malen unutrašnji otpor – obvezan serijski otpor 330-390Ω

## Slide 30: Vježba – serijski paralelni spoj dioda

## Slide 31: Diode
Naponska (Zenerova):
U zapornom smjeru propušta struju. To se događa u onom trenu kada zaporni napon postaje veći od napona za koji je dioda projektirana (oznaka na tijelu diode)
Propusni smjer
Zaporni smjer

## Slide 32: Vježba– LED dioda
Diode vježba: vođenje i zapiranje (LED)
Okreni diodu!

## Slide 33: Vježba – strujna dioda
Diode vježba: vođenje i zapiranje
Okreni diodu!

## Slide 34: Vježba – naponska dioda
Diode vježba: vođenje i zapiranje (naponska)
Zener dioda
                Probojni napon prilagodi nazivnom naponu diode (npr. 10,8V),
                kombiniraj nekoliko serijski spojenih baterija!
R=1kΩ

## Slide 35
Diode
Dioda je aktivni elektronički element čija je struktura nastala spajanjem pozitivnog poluvodičkog materijala (P-tip) s negativnim poluvodičkim materijalom (N-tip), a osnovno svojstvo diode je da propušta struju samo u jednom smjeru (PN smjeru).
Oznaka: D
Simbol:
ANODA +
KATODA --

## Slide 36: Aktivni elektronički elementi - Tranzistori
Simbol:
Oznaka: T
Vrste prema načinu polarizacije: PNP i NPN
Vrste prema osjetljivosti: silicijski-germanij i metal-oksid-silicij (FET)
Namjena: elektronički element koji regulira prolaz elektrona. Koristi se u gotovo svakom elektroničkom sklopu.
B
E
C
B
C
E

## Slide 37: Tranzistori
NPN – emiter na negativan pola baterije
PNP – emiter na pozitivan pol baterije
NPN – tekst naprijed (ravni dio), desna E, srednja B, lijeva C
E
B
C
C
B
E

## Slide 38: Tranzistori – diodni model
Tranzistor je dioda proširena sa još jednim slojem (3 konektora)
PN+P
NP+N

## Slide 39: Vježba - spajanje tranzistora
Tranzistor kao sklopka:
  Struja baze R2 regulira propusnost tranzistora

## Slide 40: Vježba – tranzistor kao sklopka (2)
link

## Slide 41: Vježba – tranzistor kao pojačalo
link

## Slide 42: Vježba – tranzistorsko treptalo

## Slide 43: Princip rada:
Ograničavanje struje kroz diodu (slaganje diode i otpornika)
Uključivanje i isključivanje diode (dodavanje tranzistora)
RC krug (dodavanje kondenzatora)
Strujni krug u cijelosti
Voditi računa o polaritetu diode i kondenzatora
Objasniti izvode tranzistora (B E C)
Objasniti značenje crvene i crne boje
Prilikom slaganja elemenata na pločici ponavljamo korake kao kada smo objašnjavali rad treptala. Pri postavljanju elemenata vodimo računa o polarizaciji diode i kondenzatora, te izvodima tranzistora.
Također objasniti značenje crvene i crne boje vodiča, zbog označavanja polariteta.

## Slide 44: Radni listovi
Link
Kontrola napona u automobilu
Treptalo
…

## Slide 47
Vježba sa tipkalom
Vježba sa sklopkom
fotootpornik
Treptalo
http://en.f-alpha.net/electronics/semiconductor-devices/transistor/lets-go/experiment-4-the-transistor-iv/